## Slide 1
XIAMEN UNIVERSITY
厦 门 大 学 · 信 息 学 院
本科毕业论文答辩
基于树莓派的
水声信号制式识别
Underwater Acoustic Modulation Recognition Based on Raspberry Pi
答 辩 人
陈 杰
学 号
37120222203280
专 业
通 信 工 程
年 级
2022 级
指导老师
苏 为 教授
日 期
2026 年 5 月
THESIS DEFENSE · 2026

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
研究背景与意义
Research Background & Significance
02
研究目标与内容
Research Objectives & Contents
03
项目原理分析
Principle Analysis
04
项目方案设计
System Design
05
研究结果与应用
Results & Applications
06
总结与展望
Conclusion & Future Work
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
02 / 27

## Slide 3
01
研究背景与意义
Research Background & Significance
— THESIS DEFENSE —
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
03 / 27

## Slide 4
研究背景
PART 01 · 研究背景与意义
WHY UNDERWATER ACOUSTIC
为何关注水声调制识别？
● 海洋经济持续增长
水下通信 / 目标探测 / 海洋监测等场景需求显著上升，调制识别是水声频谱监测与信号解调的基础环节。
● 水声信道更复杂
传播速度慢、带宽受限、传播衰减明显、强多径与时延扩展，并存在海洋环境噪声与舰船自噪声等多源干扰。
● 低 SNR 下识别困难
接收信号信噪比低、非平稳性强、频谱结构畸变，使同一调制制式在不同条件下呈现明显差异。
● 深度学习提供新思路
可从波形/时频谱图端到端学习判别特征，降低对人工特征工程的依赖。
本文研究路线
RESEARCH PIPELINE
数据预处理
多特征构建
融合网络训练
鲁棒性评估
ONNX 部署
关键技术
KEY TECHNIQUES
Bi-LSTM
时域序列长时依赖建模
ResNet-18*
STFT 谱图局部纹理特征提取
STFT 双通道
幅值 + 相位联合时频表示
ONNX + 树莓派
跨平台轻量化端侧推理
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
04 / 27

## Slide 5
研究意义
PART 01 · 研究背景与意义
VALUE PROPOSITION
建模 · 评测 · 落地 三位一体的研究价值
01
应用牵引
海洋监测 / 目标探测 / 水下通信等业务需要可靠的调制认知能力。
02
课题切入点
端到端深度学习 + 波形 / 时频互补融合 + 嵌入式原型验证。
03
瓶颈对照
手工特征依赖经验，低 SNR、非平稳噪声下可分性变差。
04
互补建模
Bi-LSTM 建模序列动态；ResNet 抽取谱图纹理；融合输出类别概率。
05
鲁棒评测
测试集叠加 AWGN，SNR −10 ~ 10 dB（步长 2 dB）评估噪声敏感性。
06
工程闭环
导出 ONNX；树莓派 ONNX Runtime 推理；Tk 展示波形与识别结果。
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
05 / 27

## Slide 6
02
研究目标与内容
Research Objectives & Contents
— THESIS DEFENSE —
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
06 / 27

## Slide 7
主要研究内容总览
PART 02 · 研究目标与内容
围绕“数据 → 特征 → 模型 → 评测 → 部署”五个环节，构建完整识别流程
01
数据集与预处理
▸ 9 类调制：2/4/8 FSK、2/4/8 PSK、16/64 QAM、64 OFDM
▸ 统一为 4096 点 · 零均值 / 单位方差归一化
▸ 训练 / 验证 / 独立测试集划分，固定随机种子
02
多特征构建
▸ 时域分支：1D 标准化波形序列
▸ 时频分支：STFT 幅值 + 相位双通道谱图
▸ 谱图与训练阶段归一化保持一致
03
融合网络设计
▸ 时域：双向 LSTM 提取长时依赖
▸ 频域：改造首层卷积的 ResNet-18 (2 通道输入)
▸ 特征层拼接 + 全连接 9 类 Softmax
04
鲁棒性评测
▸ 测试集叠加 AWGN，SNR −10 ~ 10 dB
▸ RNN / TinyCNN / ResNet / CNN+RNN / ResNet+RNN
▸ 整体准确率 + SNR-准确率曲线 + 混淆矩阵
05
树莓派 ONNX 部署
▸ 训练模型导出 ONNX，跨平台兼容
▸ 树莓派 ONNX Runtime 端侧推理
▸ 保持与训练端一致的预处理流程
06
可视化交互界面
▸ 基于 Tk 的图形界面
▸ 实时显示输入波形
▸ 输出识别类别与置信度
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
07 / 27

## Slide 8
数据集与类别映射
PART 02 · 研究目标与内容
DATASET & EVALUATION
9 类水声调制信号 · 4096 点固定窗口
◆ 数据集以 MAT 文件存储，依文件编号建立类别映射；
◆ 训练集 / 验证集 / 独立测试集划分，固定随机种子保证可复现；
◆ 评估阶段在测试集上叠加 AWGN：SNR −10 ~ 10 dB，步长 2 dB，共 11 个测试点；
◆ 评价指标：整体分类准确率、SNR-准确率曲线、混淆矩阵；
◆ 提供模型在可控噪声条件下的鲁棒性参考。
表 3-1 数据集类别标签映射
CLASS MAPPING · 9 MODULATION TYPES
标签
调制方式
信号家族
0
2FSK
FSK 类
1
4FSK
FSK 类
2
8FSK
FSK 类
3
2PSK
PSK 类
4
4PSK
PSK 类
5
8PSK
PSK 类
6
16QAM
QAM 类
7
64QAM
QAM 类
8
64OFDM
OFDM 类
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
08 / 27

## Slide 9
特征构建：时域 + STFT 双通道
PART 02 · 研究目标与内容
同一段 4096 点波形同时提供两类输入，时域 / 时频信息互为补充
① 时域波形特征
标准化公式
x̃ = ( x − μ ) / ( σ + ε )
● 固定长度 — 统一为 4096 点固定窗口，避免长度差异影响。
● 零均值 / 单位方差 — 稳定训练收敛速度，弱化幅值尺度差异。
● 送入 Bi-LSTM — 保留波形相对变化规律，建模长时依赖。
● 适用场景 — 对幅值起伏、相位演替敏感的调制类别。
② STFT 双通道时频特征
STFT 表达式
X(m,k) = Σ x(n)·w(n−mH)·e^(−j2πkn/N)
● 时频联合分析 — 滑动窗口逐帧 DFT，刻画频率随时间的变化。
● 双通道堆叠 — |X| 表示能量分布；arg(X) 保留相位信息。
● 张量形状 — 2 × H × W，H/W 由窗长与帧移决定。
● 送入 ResNet-18* — 首层卷积输入通道改为 2，匹配双通道输入。
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
09 / 27

## Slide 10
网络结构：STFT + ResNet + BiLSTM 融合模型
PART 02 · 研究目标与内容
两路特征在特征层拼接 (concat) 后送入全连接分类器，输出 9 类 Softmax 概率
图 3-2 Bi-LSTM × ResNet-18 双分支融合网络结构示意图（STFT 双通道输入 → Concat → FC → Softmax → 9 类）
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
10 / 27

## Slide 11
训练策略与超参数设置
PART 02 · 研究目标与内容
TRAINING STRATEGY
监督学习 · 交叉熵损失 · Adam 优化器
▣ 交叉熵损失 — L = −Σ y_k · log(ŷ_k)，K = 9 类调制制式。
▣ Adam 优化器 — 兼顾收敛速度与稳定性，配合 StepLR 学习率衰减策略。
▣ 验证集监控 — 保存验证准确率最高的权重，用于后续测试与部署。
▣ ONNX 导出 — 同时构造时域与谱图两路输入张量，保持训练/部署一致。
表 3-2 主要训练参数
TRAINING HYPER-PARAMETERS
参数
设置
优化器
Adam
学习率
5 × 10⁻⁴
学习率调度
StepLR
损失函数
Cross Entropy
批量大小
16
最大训练轮数
40
早停轮数
10
验证集比例
5 %
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
11 / 27

## Slide 12
对比实验：五种模型方案
PART 02 · 研究目标与内容
单特征基线 vs. 多特征融合，验证时域 / 时频特征的互补性
①
时域 RNN
单特征 · 时域
输入特征 一维时域波形
直接对一维时域序列建模，捕捉幅值 / 相位起伏。
②
STFT + TinyCNN
单特征 · 时频
输入特征 STFT 幅值 + 相位
轻量 CNN 提取谱图局部能量与频带分布。
③
STFT + ResNet
单特征 · 时频
输入特征 STFT 幅值 + 相位
更深网络 + 残差连接，提取层次化谱图特征。
④
STFT-CNN + 时域 RNN
融合 · 双特征
输入特征 时域 + STFT 谱图
时域动态 + 时频纹理，特征层拼接分类。
⑤
STFT-ResNet + 时域 RNN ★
融合 · 双特征 (本文)
输入特征 时域 + STFT 谱图
本文方案：ResNet-18 + Bi-LSTM 融合分类，整体表现最佳。
说明：★ 为本文重点采用方案；后续实验将在独立测试集上叠加 AWGN 进行多 SNR 对比。
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
12 / 27

## Slide 13
不同信噪比下识别率对比
PART 02 · 研究目标与内容
AWGN 测试：SNR −10 ~ 10 dB，步长 2 dB，共 11 个测试点
0%
25%
50%
75%
100%
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
SNR / dB
Accuracy / %
模型图例
MODEL LEGEND
RNN
STFT+TinyCNN
STFT+ResNet
STFT+CNN+RNN
STFT+ResNet+RNN ★
KEY TAKE-AWAY
融合模型在低 SNR 下保持更高且更平稳的识别率，印证时域 / 时频特征的互补价值。
注：曲线为示意趋势图，具体数值以独立测试集实验结果为准。
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
13 / 27

## Slide 14
树莓派端系统实现
PART 02 · 研究目标与内容
PC 端训练 → ONNX 模型导出 → 树莓派 ONNX Runtime 端侧推理 → Tk 界面显示
图 3-3 树莓派端部署系统示意图（PC 训练 → ONNX → 树莓派推理 → 结果显示）
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
14 / 27

## Slide 15
树莓派 Tk UI 界面设计
PART 02 · 研究目标与内容
UAM-Recognizer · 树莓派水声制式识别系统 v1.0
◆ 实时输入波形 (Waveform)
◆ STFT 时频谱图 (Spectrogram)
◆ 识别结果 (Prediction)
类别：4PSK
置信度：93.8 %
加载
识别
停止
图 3-1 设计的树莓派 UI 界面
UI COMPONENTS
界面功能划分
波形显示区
实时绘制 4096 点输入波形，便于观察输入信号
时频谱图区
可视化 STFT 谱图，辅助判断频率/时间结构
识别结果区
输出当前类别与置信度，支持 Top-K 显示
控制按钮区
加载、识别、停止等基本交互操作
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
15 / 27

## Slide 16
03
项目原理分析
Principle Analysis
— THESIS DEFENSE —
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
16 / 27

## Slide 17
原理分析：信道 · 时频变换 · 深度模型
PART 03 · 项目原理分析
水声信道特性
01
▸ 声波在水中传播速度慢、带宽受限；
▸ 海面 / 海底反射 → 多径传播，时延扩展；
▸ 海洋环境噪声 + 舰船噪声 + 设备自噪声；
▸ 信号非平稳性强，频谱结构易畸变；
▸ AWGN 模型用于可控的鲁棒性评估。
STFT 时频变换
02
▸ 滑窗短时频谱分析，刻画频率随时间演变；
▸ X(m,k) = Σ x(n)·w(n−mH)·e^(−j2πkn/N)；
▸ 幅值通道反映能量分布，相位通道保留相位信息；
▸ 对相位调制 (PSK/QAM/OFDM) 类信号尤为重要；
▸ 得到 2×H×W 双通道张量送入 CNN 分支。
深度学习结构
03
▸ CNN：捕捉谱图局部纹理与频带结构；
▸ ResNet：残差连接缓解深层退化，逐层抽象；
▸ RNN/LSTM：建模时序长时依赖；
▸ Bi-LSTM：同时利用过去与未来上下文；
▸ 特征层融合：拼接互补特征 → 全连接分类。
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
17 / 27

## Slide 18
04
项目方案设计
System Design
— THESIS DEFENSE —
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
18 / 27

## Slide 19
总体方案：从数据到部署的端到端流程
PART 04 · 项目方案设计
01
数据预处理
波形截取/补零 零均值/单位方差
02
特征构建
时域序列 + STFT 双通道幅值/相位
03
融合网络
Bi-LSTM × ResNet-18 特征拼接 + FC
04
鲁棒性评估
AWGN 多 SNR 准确率 / 混淆矩阵
05
端侧部署
ONNX 模型导出 树莓派 + Tk UI
MAIN IDEA
结合时域波形动态特征与 STFT 双通道时频纹理特征，通过特征层拼接得到互补表示，在低 SNR 下显著提升识别鲁棒性。
ENGINEERING VALUE
训练得到的 PyTorch 模型导出为 ONNX 格式，在树莓派端实现轻量化推理，构建低成本水声调制识别原型。
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
19 / 27

## Slide 20
关键设计细节与一致性保障
PART 04 · 项目方案设计
确保训练阶段与部署阶段在数据预处理与特征参数上严格一致
01
输入长度
训练 / 推理均统一为 4096 点固定窗口；不足补零，超出截断。
02
归一化
x̃ = (x − μ) / (σ + ε)，每个样本独立完成，避免幅值尺度漂移。
03
STFT 参数
窗长、帧移、FFT 点数固定；幅值与相位独立归一化。
04
时域分支
Bi-LSTM + 时间均值池化 + Dropout，降低过拟合风险。
01
谱图分支
ResNet-18 首层卷积输入通道改为 2，去除原分类头，输出特征向量。
02
特征融合
concat([f_t, f_s]) → 全连接层 → Softmax，输出 9 类概率分布。
03
训练监控
验证准确率最高的权重保存为候选模型，用于测试与部署。
04
ONNX 导出
同时构造两路输入张量，保持 shape 一致，方便嵌入式推理调用。
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
20 / 27

## Slide 21
05
研究结果与应用
Results & Applications
— THESIS DEFENSE —
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
21 / 27

## Slide 22
对比实验：整体识别准确率
PART 05 · 研究结果与应用
表 4-1 不同模型在独立测试集上的整体分类准确率
模型
输入特征
准确率
时域 RNN
一维时域波形
71.0%
STFT + CNN
STFT 幅值 + 相位
76.2%
STFT + ResNet
STFT 幅值 + 相位
79.3%
STFT + CNN + RNN
时域 + STFT 谱图
80.8%
STFT + ResNet + RNN ★
时域 + STFT 谱图
91.4%
KEY RESULT
91.4%
STFT+ResNet+RNN 融合模型
• 较单一时域 RNN 提升 +20.4 pp • 较 STFT+ResNet 提升 +12.1 pp • 较 STFT+CNN+RNN 提升 +10.6 pp • 在所有对比模型中表现最佳
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
22 / 27

## Slide 23
混淆矩阵分析
PART 05 · 研究结果与应用
融合模型混淆矩阵样本集中在对角线，多数类别正确判别
图 4-5 STFT + ResNet + RNN 融合模型混淆矩阵
91
87
87
92
89
86
87
92
97
2FSK
2FSK
4FSK
4FSK
8FSK
8FSK
2PSK
2PSK
4PSK
4PSK
8PSK
8PSK
16QAM
16QAM
64QAM
64QAM
64OFDM
64OFDM
Predicted Label
True Label
ANALYSIS
混淆模式分析
单一时域 RNN
部分调制类别波形变化相近，分类边界不清晰，PSK / QAM 之间易出现混淆。
单一 STFT 模型
FSK 类频带分布差异明显，识别效果较好；高阶调制 (64QAM / 64OFDM) 仍会出现少量混淆。
STFT + ResNet + RNN
对角线显著主导，多数类别集中在正确标签；互补特征显著降低跨类误判。
结论
时域动态特征与时频纹理特征在不同类别间互补，对类内细节差异较小的调制类别尤其有效。
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
23 / 27

## Slide 24
低信噪比性能讨论与应用价值
PART 05 · 研究结果与应用
LOW SNR ROBUSTNESS
融合模型在强噪声条件下更具韧性
▶ 时域分支的作用
建模长时序列变化规律，对 PSK / OFDM 类相位演替敏感；强噪声下若波形被破坏，仍可借助谱图分支提供判别依据。
▶ 谱图分支的作用
ResNet 提取频带分布、谱线变化与时频纹理；对 FSK 类频率变化型调制更具优势。
▶ 互补机制
当噪声扰动某一支特征时，另一分支仍可保留可分性；拼接融合后整体表现更稳定，识别率曲线更平缓。
▶ 适用边界说明
AWGN 模型可控可重复，但真实水声噪声具有非平稳、频率相关与突发性特点，需结合海试数据进一步验证。
APPLICATION SCENARIOS
应用场景与价值
SCENARIO 01 · 海洋监测
对水声频谱进行调制识别，为水域监测与海洋安全提供基础感知能力。
SCENARIO 02 · 目标探测
结合不同调制方式特征，辅助判断辐射源类型与状态。
SCENARIO 03 · 水下通信
为非合作信号分析与解调前置识别提供方案。
SCENARIO 04 · 教学与原型
低成本、易复现的端侧识别原型，可用于课程教学与方法验证。
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
24 / 27

## Slide 25
06
总结与展望
Conclusion & Future Work
— THESIS DEFENSE —
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
25 / 27

## Slide 26
论文总结与未来展望
PART 06 · 总结与展望
THESIS SUMMARY
论文工作总结
▣ 数据与特征
完成 9 类水声调制信号的预处理与统一长度划分，构建时域 + STFT 双通道时频特征。
▣ 模型设计
提出 Bi-LSTM × ResNet-18 融合网络，特征层拼接 + 全连接分类，整体准确率达 91.4%。
▣ 鲁棒性评估
在 −10 ~ 10 dB AWGN 条件下对比五种方案，融合模型表现最稳定，验证特征互补性。
▣ 端侧部署
PyTorch → ONNX → 树莓派 ONNX Runtime，结合 Tk UI 完成从信号到识别的端侧闭环。
FUTURE WORK
未来工作展望
01
更真实的水声信道与噪声
引入更接近真实环境的水声信道仿真模型，结合非平稳、频率相关与突发性噪声以及海试数据进行验证。
02
扩大数据集与跨场景泛化
扩充不同信道条件、采样设备与海况下的数据；引入领域自适应 / 迁移学习，提升跨场景识别能力。
03
融合物理意义特征
进一步引入循环谱、瞬时频率、高阶累积量、子空间特征等具有物理意义的特征，提高可解释性。
基于树莓派的水声信号制式识别 | 陈杰 · 指导老师：苏为 教授
26 / 27

## Slide 27
THESIS DEFENSE · 2026
谢 谢 聆 听
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
敬请各位老师批评指正
答辩人
陈 杰
学 号
37120222203280
专 业
通信工程
指导老师
苏 为 教授
基于树莓派的水声信号制式识别 · 厦门大学 信息学院 · 2026